武汉大学       年第  学期

硕士研究生期末考试试卷－《信号检测与估计》

“On my honor as a student I have neither given nor received any help for this assignment/test”

Signature:

1．如果观测到数据,其中是具有方差的WGN,求的CRLB。有效估计量存在吗？如果存在请求它的方差。（10分）

2．考虑WGN中已知频率的正弦信号，即,其中w[n]是具有方差的WGN。求下列参数的MVU估计量（可以假定充分统计量是完备的）：

a. 幅度A,假定已知；（5分）

b. 幅度A和噪声方差；（5分）

3．对于一般线性模型

x=H+s+w

其中s是已知的N×1的矢量，,求BLUE。（10分）

4． 我们从如下PDF中观测到N个IID样本，

a.高斯

b.指数

在各自的情况下求出未知参数的MLE,并验证它们确实使似然函数达到最大。估计量有意义吗？（10分）

5．对于信号模型

求A的LSE以及最小LS误差。假设观测为。如果w[n]是方差为的WGN,求LSE的PDF。（10分）

6．观测到的数据具有PDF

在给定的条件下，是相互独立的。均值具有先验PDF,求的MMSE和MAP估计量。另外，当和时会发生什么情况？（15分）

7．二元数字通信系统中，假设时信源输出电压为1，再假设时信源输出为0。信号在传输信道上叠加了均值为零，方差为的高斯噪声。试构造一个虚警率为0.1的NP接收机，并求出相应的检测概率。（已知）。（10分）

8．对于如下检测问题：

其中A>0, w[n]是方差为的WGN,如果先验概率是任意的，对于N=1,A=1和＝1，分别对先验概率P(H0)= P(H1)=1/2和P(H0)＝3/4、P(H1)=1/4求检测器，包括检测门限，并解释你的结果（10分）。

9．试推导WGN中具有未知幅度的DC电平的GLRT, Wald以及Rao检测器（15分）。